## Slide 1: 터트봇3 제어 실습
1일차

## Slide 2: 슬램( SLAM )

## Slide 3: Cartograhper
Cartographer(카르토그래퍼)는 구글에서 개발한 SLAM 라이브러리
카르토그래퍼는 다양한 플랫폼과 센서(라이다이든 카메라 비젼이든)구성에서 2D 및 3D 환경의 SLAM을 “실시간“으로 제공
https://google-cartographer-ros.readthedocs.io/en/latest/

## Slide 4: SLAM- Navigation 실행하기
1. 터틀봇을 브링업을 시킨다.
2. 슬램의 한 종류인 카토그래퍼를 실행한다.
3. 텔레오퍼레이션 노드를 실행 한다.
4. 터틀봇을 움직이면서 지도를 그린다.

## Slide 5: SLAM- Navigation Cartographer튜닝하기
turtlebot3_cartographer/config/turtlebot3_lds_2d.lua 파일을 연다.
https://google-cartographer-ros.readthedocs.io/en/latest/algo_walkthrough.html
다음 페이지를 참고 하여 변수 값을 조절한다.

## Slide 6: SLAM- Navigation 지도 저장
Nav2_map_server 패키지에 있는 map_saver_cli 노드를 실행하면 지도 파일이 만들어지게 된다. 기본적으로 map.pgm 과 map.yaml 파일이 만들어지게 되며 옵션을 주어서 이름을 변경 할 수 있다.
$ ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/map

## Slide 7: SLAM- Navigation- 네비 초기화
1. 터틀봇을 브링업 시킨다. (SBC)
  $ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
2. PC에서 만들어진 맵을 이용해서 네비게이션을 실행 시킨다.
  $ ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py map:=$HOME/map.yaml
3. RViz2 메뉴에서 2D Pose Estimate 버튼을 누른다.
  지도에서 로봇의 위치에 클릭을
  하고 로봇이 향한 방향으로 드래그를 한다.

## Slide 8: SLAM- Navigation 실행
RViz2 메뉴에서 Navigation2 Goal 버튼을 클릭한다.
지도에서 로봇을 이동하고 싶은곳의 위치에 클릭을 하고 방향을 로봇이 향하는 방향도 설정한다.

## Slide 9: SLAM- Navigation Nav2 튜닝하기
/opt/ros/foxy/share/nav2_bringup/params/nav2_params.yaml 이곳의 파일의 변수를 적절히 변화 시키면서 실행해 보고 local 과 global 각각의 변수를 robot_rdius 는 0.11 로 cost_scaling_factor 는 0.3 으로, inflation_radius 는 0.055 로 변경 하는 것을 추천한다.

## Slide 10: Simulation – gazebo 실행하기
시뮬레이션 패키지를 설치한다. 터틀봇의 시뮬레이션은 turtletbot3 와 turtletbo3_msgs 패키지가 반드시 필요하다.

## Slide 11: [실습]
1. 가제보로 터틀봇3 월드에 터틀봇을 불러오고 SLAM을 실행해서 지도를 만든다.
2. 가제보로 터틀봇3월드를 불러오고 1에서 만든 지도로 네비게이션을 해 본다.
3. 네비게이션 노드를 작성해서 가제보의 터틀봇을 코드대로 움직이게 해 본다.
(Followwaypoints action을 이용한다. )